Лабораторная работа № 3

ИЗМЕРЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ             ТЕМПЕРАТУРЫ

1. О чем ты узнаешь?

Что такое положительная и отрицательная температура.

2. Что ты научишься делать?

Измерять положительную и отрицательную температуру.

3. Подготовься  к выполнению работы

Прочитай текст.

В разное время года температура может сильно отличаться. В конце весны устанавливается теплая погода, которая сохраняется в течение лета. В это время года температура воздуха бывает положительной. С наступлением зимы приходят холода. Водоемы покрываются льдом, земля  скрывается под снежной шубой. Жизнь в природе замирает. В зимние месяцы почти всегда на улице бывает отрицательная температура.

Тебе  известно, что положительная температура обозначается при помощи знака «+», а отрицательная температура при помощи знака «-». Сегодня ты будешь выполнять работу, связанную с измерением положительной и отрицательной температуры.

Найди и выдели в тексте главную мысль. Если ты затрудняешься это сделать, еще раз прочитай название лабораторной работы.

4. Что тебе необходимо для работы:

- ПК с установленным ПО PROLog;

- модуль сопряжения USB-100;

- цифровой измерительный модуль «Температура»;

- два стеклянных стакана;

- чайная ложка;

- вода комнатной температуры;

- лед;

- соль.

5. Памятка о мерах предосторожности при выполнении работы

В ходе работы необходимо строго соблюдать следующие правила:

1. Выполняй все указания педагога, соблюдай дисциплину при подготовке и во время работы.

2. Размещай оборудование и материалы на своем рабочем столе аккуратно, чтобы не допустить  их падение или опрокидывание.

3. При подключении измерительных  и вспомогательных модулей в цепь не допускай перекручивания соединительных проводов.

4. Начинать работу можно только после получения разрешения педагога.

5. Будь  внимателен  и осторожен при работе со стеклянной посудой и жидкостями.

6. Ход работы

1. Начерти в рабочей  тетради отчетную таблицу

Отчетная таблица

| Температура воздуха | Температура воды | Температура льда |
| --- | --- | --- |

2. Включи компьютер и запусти на нем программу PROLog.

3. Подключи модуль сопряжения к USB-выходу компьютера.

4. Подключи при помощи кабеля USB модуль «Температура» к модулю сопряжения.

5. Нажми на  кнопку Поиск модулей . Через некоторое время в левой верхней части экрана появится окно модуля «Температура».

6. Нажми на кнопку Эксперимент при подключенных модулях . Откроется дополнительная панель инструментов.

7. Нажми на кнопку Настройки эксперимента, которая находится в дополнительной панели. Откроется выпадающее меню. Найди строку  Продолжительность и выбери время – 10 секунд. В строке Частота выборки укажи  – 60 в минуту. Закрой окно.

8. Нажми на кнопку Настройки модуля в окне модуля «Температура». Поставь флажок напротив строки Табл. На экране появится окно, содержащее таблицу «Температура».

Измерение температуры воздуха

9. Возьми щуп модуля «Температура» за верхнюю часть, ближе к проводу.

10. Нажми на кнопку Запуск эксперимента . Начнется измерение температуры. На экране своего компьютера ты  сможешь наблюдать, как  строится график и заполняется таблица. Через 10 с опыт по измерению температуры будет завершен.

11. Найди максимальное значение температуры в таблице «Температура» программы PROLog. Запиши полученные данные в колонку «Температура воздуха» отчетной таблицы.

Измерение температуры воды

12. Погрузи щуп модуля «Температура» в стакан с водой.

13. Нажми на кнопку Запуск эксперимента . Начнется измерение температуры. На экране своего компьютера ты  сможешь наблюдать, как  строится график и заполняется таблица. Через 10 с опыт по измерению температуры будет завершен.

14. Найди максимальное значение температуры в таблице «Температура» программы PROLog. Запиши полученные данные в колонку «Температура воды» отчетной таблицы.

Измерение температуры льда

15. Извлеки щуп модуля «Температура» из стакана с водой и погрузи его в стакан со льдом.

16. Добавь в стакан со льдом одну чайную ложку соли.

17. Нажми на кнопку Запуск эксперимента . Начнется измерение температуры. На экране своего компьютера ты  сможешь наблюдать, как  строится график и заполняется таблица. Через 10 с опыт по измерению температуры будет завершен.

18. Найди максимальное значение температуры в таблице «Температура» программы PROLog. Запиши полученные данные в колонку «Температура  льда» отчетной таблицы.

7. Результаты работы

Сравни полученные результаты, ответь на вопросы и выполни задания.

8. Вопросы и задания

1. Какую температуру мы называем положительной, а какую отрицательной?

2. Какой знак ты поставил перед цифрой, обозначающей температуру льда?

3. На сколько градусов отличается температура воздуха от температуры воды?

9. Оцени свою работу

1. Что ты узнал нового?______________________________________________

2. Что ты научился делать? ___________________________________________

3. Оцени степень своего участия в работе в паре или группе:

5  4  3  2  1 (5 – это наивысшая оценка).

4. Ты доволен результатами своей работы?

Да  Нет  Не совсем

5. Если ты не доволен результатами своей работы, как ты думаешь, объясни почему?