Лабораторная работа № 9

ИЗМЕРЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ

1. О чем ты узнаешь?

Что такое атмосферное давление, и как оно влияет на погоду.

2. Что ты научишься делать?

Измерять атмосферное давление при помощи специального прибора.

3. Подготовься к проведению работы

Прочитай текст.

Каждый день ты  смотришь по телевизору, слушаешь по радио или читаешь в сети Интернет прогноз погоды. В первую очередь, ты обращаешь внимание на информацию о температуре воздуха и осадках, чтобы понимать, как одеваться, брать с собой зонтик или нет. Мы знаем, что температура и осадки – не единственные характеристики погоды. Любой прогноз содержит еще целый ряд важных сведений: атмосферное давление, влажность, направление и скорость ветра. Сегодняшнее занятие будет посвящено атмосферному давлению. В ходе лабораторной работы ты научишься измерять атмосферное давление.

Найди и выдели в тексте главную мысль. Если ты затрудняешься это сделать, еще раз прочитай название лабораторной работы.

4. Что тебе  необходимо для работы:

- ПК с установленным ПО PROLog;

- модуль сопряжения USB-100;

- цифровой измерительный модуль «Атмосферное давление»;

- USB кабель B/M-B/M, 0.185 м.

5. Памятка о мерах предосторожности при выполнении работы

Во время работы необходимо строго соблюдать следующие правила:

1. Выполняй  все указания педагога, соблюдай  дисциплину при подготовке и во время работы.

2. Размещай  оборудование и материалы на своем рабочем столе аккуратно, чтобы не допустить  их падение или опрокидывание.

3. При подключении измерительных  и вспомогательных модулей в цепь не допускай  перекручивания соединительных проводов.

4. Начинать работу можно только с разрешения педагога.

6. Ход работы

- Подготовь  в тетради отчетную таблицу

Отчетная таблица

| № | Дата проведения эксперимента | Стандартное атмосферное давление | Атмосферное давление (результат эксперимента) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 760 мм рт. ст. |  |

2. Включи компьютер и запусти на нем программное обеспечение PROLog.

3. Подключи модуль сопряжения к USB-выходу компьютера.

4. Подключи  при помощи кабеля модуль «Атмосферное давление» к модулю сопряжения.

5. Нажми на кнопку Поиск модулей . Через некоторое время в левой верхней части экрана появится окно модуля «Атмосферное давление».

6. Нажми на кнопку Эксперимент при подключенных модулях. Откроется дополнительная панель инструментов.

7. Нажми на кнопку Настройки эксперимента, которая находится в этой дополнительной панели. Откроется выпадающее меню. Найди строку  Продолжительность и выбери время – 10 секунд. В строке Частота выборки укажите  – 60 в минуту. Закрой окно.

8. Нажми на кнопку Настройки модуля в окне модуля «Атмосферное давление». Поставь флажок напротив строки Табл. На экране появится окно, содержащее таблицу «Атмосферное давление».

9. Нажми на кнопку Запуск эксперимента . Начнется измерение атмосферного давления. На экране своего компьютера ты  сможешь наблюдать, как  строится график и заполняется таблица. Через 10 с опыт по измерению атмосферного давления будет завершен.

10. Внимательно рассмотри таблицу измерений на экране своего  компьютера. Найди максимальное значение атмосферного давления и занеси его  в строку № 1  колонки «Атмосферное давление (результат эксперимента)» отчетной таблицы.

7. Результаты работы

Сравни полученные результаты, ответь на вопросы и выполни задания.

8. Вопросы и задания

- Сравни полученное значение атмосферного давления со стандартным атмосферным давлением (760 мм рт.ст.). Обсудите, отличается ли полученное значение атмосферного давления от стандартного.

- Выскажи свои предположения по поводу погоды на ближайшие три дня:

- небо будет ясным или будет затянуто облаками?

- ожидается ли выпадение осадков?

3.  В следующие дни внимательно наблюдай за изменениями погоды для проверки своего прогноза. Твой прогноз оказался верным?

9. Оцени свою работу

1. Что ты  узнал нового?__________________________________

2. Что ты научился делать?________________________________

3. Оцени степень своего участия в работе в паре или группе:

(5  4  3  2  1 (5 – это наивысшая оценка)

4. Ты доволен результатами своей работы?

Да  Нет  Не совсем

5. Если ты не доволен результатами своей работы, объясни почему?

# Footnotes

Вопрос повышенной сложности.